## Slide 1
变形图和结果曲线 Deformation Pattern and Results Curves
变形图（座椅结构）：
Deformation Pattern (Seat Structure):
全屏观看动画
Full Screen To See The Movie
红色为变更前，绿色为变更后
变更点：左前侧的下连接板开槽加宽

## Slide 2
变形图和结果曲线 Deformation Pattern and Results Curves
变形图（座椅结构）：
Deformation Pattern (Seat Structure):
全屏观看动画
Full Screen To See The Movie
红色为变更前，绿色为变更后
变更点：左前侧的下连接板开槽加宽

## Slide 3
重要零件应力应变云图 Stress and Strain Cloud Chart of the Main Parts
零件厚度 Thickness | 2.5mm | 零件材料Material | QSTE420TM | 结果应力应变值 Results | 
真实屈服应力 Yield Strength |  | 475MPa |  |  | 
真实极限应力 True UTS |  | 677MPa |  | 零件最大应力 Max. stress in component | 670.0MPa
真实极限塑性应变 True Plastic Strain |  | 0.2 |  | 零件最大应变 Max. strain in component | 0.1434
左前侧下连接板的应力应变图（旧）：
Stress and Strain Plot for LH FR Lower Connect Side Plate：
最大应变没有超过极限值，零件没有损坏。
Effective plastic strain not exceeding the ultimate value throughout the thickness. Not critical.
应力云图
Stress Plot
应变云图
Strain Plot

## Slide 4
重要零件应力应变云图 Stress and Strain Cloud Chart of the Main Parts
零件厚度 Thickness | 2.5mm | 零件材料Material | QSTE420TM | 结果应力应变值 Results | 
真实屈服应力 Yield Strength |  | 475MPa |  |  | 
真实极限应力 True UTS |  | 677MPa |  | 零件最大应力 Max. stress in component | 666.0MPa
真实极限塑性应变 True Plastic Strain |  | 0.2 |  | 零件最大应变 Max. strain in component | 0.1400
左前侧下连接板的应力应变图（新）：
Stress and Strain Plot for LH FR Lower Connect Side Plate：
最大应变没有超过极限值，零件没有损坏。
Effective plastic strain not exceeding the ultimate value throughout the thickness. Not critical.
应力云图
Stress Plot
应变云图
Strain Plot

## Slide 5
① 相对于槽加宽前，整体变形没有明显变化，左前侧的下连接板的应力应变水平略微降低（应力降低5%、应变降低2.4%）
② 均能承受安全带固定点强度试验 M1 标准规定的1.2倍载荷，且零件没有损坏
结论 Conclusions