## Slide 1
原状态
设变后状态
整体方案说明

## Slide 2
SHT0010120 座框左侧外边板
SHT0010124 座框右侧外边板
变更点说明
原状态
设变后状态
新增φ6mm孔；取消长圆孔。
新增φ4.5mm孔；

## Slide 3
SHT0010842 | 仰角拉线座框固定钣金
SHT0011422 | 副司机仰角拉线座框固定钣金 零件取消（用SHT0010842替换）
原状态
设变后状态
沧州智凯期做过

## Slide 4
SHT0010840 | 仰角小齿板防护板
SHT0011421 | 副司机仰角小齿板防护板
原状态
设变后状态

## Slide 5
SHT0010119 座框左边板焊接总成
SHT0011420 副司机座框右边板焊接总成
原状态
设变后状态
取消
零件调整

## Slide 6
取消对长圆孔行为公差控制
焊道数量变更为17处
C基准需要调整

## Slide 7
最终版数据

## Slide 8
SHT0013705 仰角凸轮钣金
新增件
周建联系全盛开发

## Slide 9
仰角锁止齿板-SHT0010128
原状态
设变后状态
周建联系全盛开发

## Slide 10
SHT0010383 仰角调节拉线

## Slide 11
原仰角拉线图纸
拉线样件变更点
①压铸头（图纸名称：锌头1 XT0001）调整 （区域见左侧图片）
①压铸头调整
使用环境：钣金厚度4.0mm
孔径为5.0-5.1
压铸头底部直径＜7mm
厚度1.5mm
②转换接头 ZHJT001调整（区域见左侧图片）
②转换接头 ZHJT001调整
接头更改为：SHT0012023-升降器拉线总成 接头
注：只对单侧调整，活动端不做调整。

## Slide 12
原仰角拉线图纸
③拉线长度调整 （区域见左侧图片）
③拉线长度调整
长度由388分别调整为：470
④增加拉线机构（区域见左侧图片）
调节机构借用 SHT0012023-升降器拉线总成
调节机构位置：卡扣1 左侧
④增加拉线机构
⑤A+B长度：87±1mm
150mm
调节丝调节总长度可用±5mm

## Slide 13
新增件：
BFA0010081 圆柱头内六角全螺纹螺栓
原状态
设变后状态
M6*12