## Slide 1: 成都光华荣昌
+
成都王牌座椅-制造方案
零件名：王牌商用车座椅
生产地：成都光华荣昌汽车部件有限公司
版 本：A0
日 期：2022.05.18
编 制：冯敬乾

## Slide 2: 成都光华荣昌
目 录
第 1 页／共 12 页
永远为客户创造超价值服务
第一部分：王牌重卡座椅项目输入
第三部分：座椅总装工艺规划
第四部分：王牌成品座椅包装方式及发货方案
第二部分：零部件规划

## Slide 3: 成都光华荣昌
第一部分：王牌重卡座椅项目输入
第 2 页／共12 页
永远为客户创造超价值服务
车型代号： ZY2238
目标市场： 中国市场
目标产地： 四川成都
预估销量： 豪沃V5 10000台/年 豪沃V7 8000台/年
SOP时间： 2022年6月30日
V7主驾
V5主驾
V5副驾
V7副驾

## Slide 4
第 12 页／共12页
成都光华荣昌
永远为客户创造超价值服务
序号 | 零件名称 | 数量 | 总价（未税） | 备注
1 | 总装生产线 | 1 | 1,651,100 | 
2 | 成品工装车 | 40 | 140,000 | 
 | 小记 |  | 1,791,100 | 
3 | 焊接夹具 | 12 | 330,000 | 
4 | 冲压模具 | 38 | 568,500 | 
5 | 发泡模具 | 1 | 35,000 | 
6 | 检具 | 4 | 50,000 | 
 | 小计 | 55 | 983,5000 | 
 | 合计： | 96 | 2,774,600 | 
投资费用汇总:

## Slide 5: 成都光华荣昌
第二部分：零部件生产规划
第 3 页／共12 页
永远为客户创造超价值服务
2.1 零部件自制/外购规划
序号 | 零部件类型 | 自制/外购 | 生产地 | 备注
1 | 座椅总成 | 自制 | 成都工厂 | 
2 | 泡沫总成 | 自制 | 西安工厂 | 
3 | 护面总成 | 外购 | 湘乡简美 | 
4 | 塑料件 | 自制 | 河北工厂 | 借用件
5 | 底座模块化总成 | 自制 | 河北工厂 | 
6 | 调角器总成 | 自制 | 河北工厂 | 
7 | 靠背骨架总成 | 自制 | 河北工厂 | 
8 | 底座总成 | 自制 | 河北工厂 | 
9 | 气囊/阀 | 自制 | 安路普工厂 | 
10 | 其他件 | 外购 |  | 

## Slide 6: 成都光华荣昌
第二部分：零部件生产规划
第 3 页／共12 页
永远为客户创造超价值服务
2.2 新开焊接夹具
序号 | 零部件 | 图示 | 焊接夹具数量 | 费用（未税） | 生产地 | 备注
1 | 驾驶员底座焊接总成 |  | 1套 | 45,000 |  | V7
2 | 副驾底座焊接总成 |  | 2总成+3分总成 | 120,000 |  | 
3 | 驾驶员底座焊接总成 |  | 1套 | 45,000 |  | V5
4 | 副驾底座焊接总成 |  | 2总成+3分总成 | 120,000 |  | 
 | 合计 |  |  | 330,000 |  | 

## Slide 7: 成都光华荣昌
第二部分：零部件生产规划
第 3 页／共12 页
永远为客户创造超价值服务
2.3.1 新开冲压模具-V5
序号 | 零部件 | 图示 | 冲压模具数量 | 费用（未税） | 生产地 | 备注
1 | 左滑轨支架 |  | 3 | 85,000 |  | 主驾
 |  |  |  |  |  | 主驾
2 | 右滑轨支架 |  | 3 | 85,000 |  | 
3 | 前地脚 |  | 3 | 27,000 |  | 主副驾通用
 |  |  |  |  |  | 主副驾通用
4 | 后地脚 |  | 3 | 15,000 |  | 
5 | 大弯管 |  | 2 | 6,000 |  | 

## Slide 8: 成都光华荣昌
第二部分：零部件生产规划
第 3 页／共12 页
永远为客户创造超价值服务
2.3.2 新开冲压模具-V7
序号 | 零部件 | 图示 | 冲压模具数量 | 费用（未税） | 生产地 | 备注
6 | 左边板 |  | 2 | 100,000 |  | V7主驾
 |  |  |  |  |  | V7主驾
7 | 右边板 |  | 1 | 27,000 |  | 
8 | 前边板 |  | 3 | 16,000 |  | V7主驾
 |  |  |  |  |  | V5/V7通用
9 | 副驾左边板 |  | 3 | 46,000 |  | 
10 | 副驾右边板 |  | 2 | 31,000 |  | V5/V7通用

## Slide 9: 成都光华荣昌
第二部分：零部件生产规划
第 3 页／共12 页
永远为客户创造超价值服务
2.3.3新开冲压模具-V7
序号 | 零部件 | 图示 | 冲压模具数量 | 费用（未税） | 生产地 | 备注
11 | 副驾支撑弯管 |  | 1 | 4,500 |  | V7
 |  |  |  |  |  | V7
12 | 副驾支撑横管1 |  | 1 | 3,000 |  | 
13 | 地脚 |  | 3 | 27,000 |  | V7
 |  |  |  |  |  | V5/V7通用
14 | 副驾左边板 |  | 2 | 8,500 |  | 
15 | 气撑杆上支架 |  | 2 | 9,500 |  | V5/V7通用
16 | 副驾后梁 |  | 4 | 78,000 |  | 
 | 合计 |  | 38 | 568,500 |  | 

## Slide 10: 成都光华荣昌
第二部分：零部件生产规划
第 3 页／共12 页
永远为客户创造超价值服务
2.4 新开发泡模具
序号 | 零部件 | 图示 | 发泡模具数量 | 费用（未税） | 生产地 | 备注
1 | 主驾靠背发泡总成 |  | 1 |  | 西安工厂 | 借用M3000S
2 | 主驾座垫发泡模具 |  | 1 |  | 西安工厂 | 借用M3000S
3 | 副驾靠背发泡模具 |  | 1 |  | 西安工厂 | 借用M3000S
4 | 副驾座垫发泡模具 |  | 1 | 35,000 | 西安工厂 | 新开
 | 合计 |  |  | 35,000 |  | 
西安目前产能：7个模架，单班生产850个泡沫，双班生产1700个泡沫；
成都王牌项目借用M3000S的泡沫，在西安工厂生产泡沫，发货到成都工厂（距离750mm）.

## Slide 11: 成都光华荣昌
第二部分：零部件生产规划
第 3 页／共12 页
永远为客户创造超价值服务
2.5 新开检具
序号 | 零部件 | 图示 | 焊接夹具数量 | 费用（未税） | 生产地 | 备注
1 | 驾驶员底座焊接总成 |  | 1 | 13,000 |  | V7
2 | 副驾底座焊接总成 |  | 1 | 13,000 |  | 
3 | 驾驶员底座焊接总成 |  | 1 | 12,000 |  | V5
4 | 副驾底座焊接总成 |  | 1 | 12,000 |  | 
 | 合计 |  |  | 50,000 |  | 

## Slide 12: 成都光华荣昌
第三部分：座椅总装工艺规划
第 3 页／共12 页
永远为客户创造超价值服务
项 目 |  | 数 量 | 说 明
年产量（套） |  | 18000 | 顾客计划年产量
月产量（套） |  | 1500 | 每年按12月计算
单班日产量（套） |  | 100 | 每月22个工作日
每日计划劳动时间（S） |  | 28800 | 每日按8小时
每日计划稼动时间（S） |  | 24480 | 稼动率为85%（用于生产座椅时间）
生产节拍（S）/套 |  | 288 | 24480/100套
生产一套座椅总时间（S） | 主驾 | 1260 | 
 | 副驾 | 990 | 
生产线投入人数 |  | 10 | 
每日生产合格率% |  | 100% | 
3.1、王牌重卡座椅总装产能规划

## Slide 13
序号 | 分类 | 工 序 名 称 | 零部件名称 | 工具名称 | 设备名称 | 关键控制点 | 工位器具 | 备注
1 | 线外 | 座垫风扇安装及面套包覆 | 座垫面套、风扇 |  | 工作台 | 面套、风扇防错 | 面套台车、塑料箱 | 
2 |  | 包覆后的座合绵与座盆安装 | 座面套合绵总装、座盆 | 橡胶锤 | 安装治具台 |  |  | 
3 |  | 靠背风扇及面套包覆 | 靠背面套、风扇 |  | 工作台 | 面套、风扇防错 | 面套台车、塑料箱 | 
4 | 流水线上 | 座坐模块化上线 | 底座模块化 |  | 治具流水线 | 治具安装尺寸防错 | 底座模块化台车 | 
5 |  | 可变阻尼调节机构安装 | 可变阻尼调节机构 | 手持电扭枪 |  | 自攻丝数量 | 塑料箱 | 
6 |  | 升降调节机构安装 | 阻尼器及高度调节机构 | 手持电扭枪 |  | 自攻丝数量 | 塑料箱 | 
7 |  | 速升速降阀安装 | 速升速降阀 | 气管夹钳 |  | 气管接头位置 |  | 
8 |  | 座椅气密性检测 |  |  | 气密检测机 | 额定压力 1.2MPa |  | 含仪器泄漏校准仪
9 |  | 靠背及座框骨架连接 | 靠背骨架总成 | 手持电扭枪、定扭搬手 |  | 扭矩47±3N.m | 背骨架台车 | 螺栓顺序、扭矩值
10 |  | 扶手支架安装 | 扶手支架 | 手持电扭枪、定扭搬手 |  | 扭矩27±3N.m | 塑料箱 | 
11 |  | 气带腰托安装 | 腰托 |  |  |  | 塑料箱 | 
12 |  | 安全带卷收器安装 | 安全带卷收器 | 手持电扭枪、定扭搬手 |  | 扭矩47±3N.m | 塑料箱 | 扭矩值
13 |  | 靠背合绵套在背骨架 | 靠背合绵套 |  |  | 外观 |  | 
14 |  | 安全带吊环安装 | 安全带吊环 | 手持电扭枪、定扭搬手 |  | 扭矩47±3N.m | 塑料箱 | 扭矩值
15 |  | 安全带出口罩壳安装 | 安全带出口罩壳 | 一字改锥 |  |  | 塑料箱 | 
16 |  | 线束固定（风扇、腰托） | 扎带 |  |  | 线束卡点固定可靠 |  | 
3.2、王牌正驾座椅总成装配工艺过程控制
第 7 页／共12页
成都光华荣昌
永远为客户创造超价值服务

## Slide 14
序号 | 分类 | 工 序 名 称 | 零部件名称 | 工具名称 | 设备名称 | 关键控制点 | 工位器具 | 备注
17 | 流水线上 | 翻靠背面套及底边封口 |  | 卡环枪 |  | C型钉数量 |  | 
18 |  | 调角器左右罩壳及腰托开关安装 | 左右罩壳、腰托开关 | 手持电扭枪 |  | 自攻丝数量 | 塑料箱 | 
19 |  | 座垫总成安装 | 座垫总成 | 手持电扭枪 |  | 2 个螺钉扭矩控制 | 工装台车 | 
20 |  | 前后罩壳安装 | 座垫前罩、后罩壳 | 手持电扭枪 |  | 自攻丝数量 | 塑料箱 | 
21 |  | 扶手总成安装 |  | 电扭枪 | 扫码枪 | 扭矩27±3N.m |  | 扭矩值
22 |  | 熨烫、整形 |  |  | 熨烫机 | 压力、温度 |  | 
23 |  | 滑轨解锁力、滑动力 |  |  | 检测机 | 70±10N 130±10N |  | 无负载
24 |  | 通风及安全带检测 |  |  | 电检测设备 |  |  | 空座
3.2、王牌正驾座椅总成装配工艺过程控制
第 8 页／共12页
成都光华荣昌
永远为客户创造超价值服务

## Slide 15
3.3、王牌重卡座椅总装线关键工序描述
第 9 页／共12页
成都光华荣昌
永远为客户创造超价值服务
1.底座上线
2.阻尼器升降手柄安装
3.气管理接头安装
4.气密性检测
6.靠背包覆
5.背骨架及调角器安装
8.塑料罩壳安装
10.座垫手柄安装
11.蒸汽熨烫
14.座椅滑轨检测
13.电子元件检测
15.成品下线
12功能及外观检测
7.包覆背骨架
9.加热垫及背座包覆

## Slide 16
3.4、王牌座椅总成关键控制点（重要工序）
序号 | 过程步骤 | 机器/设备 | 控制参数 | 重点管控 | 检测工具 | 检测通过 | 备注
1 | 底座模块化气囊气密性检测 | 气密检测设备 | 气压1.2MPa 泄漏量2400Pa |  | 气密检测仪 （含设备泄漏校准仪） | 100% | 
2 | 座背骨架连接 | 手持电扭枪 | 扭矩值47±3N.m 螺栓锁付顺序 |  | 定扭矩搬手 | 100% | 
3 | 扶手支架安装 | 手持电扭枪 | 扭矩值27±3N.m |  | 定扭矩搬手 | 100% | 
4 | 安全带卷收器安装 | 手持电扭枪 | 螺栓扭矩 47±3N.m |  | 定扭矩搬手 | 100% | 条码扫描
5 | 安全带吊环及末端固定 | 手持电扭枪 | 螺栓扭矩 47±3N.m |  | 定扭矩搬手 | 100% | 
6 | 扶手总成安装 | 手持电扭枪 | 扭矩值27±3N.m |  | 定扭矩搬手 | 100% | 
7 | 通风及电检 | 电检设备 |  |  |  | 100% | 条码扫描
8 | 靠背座垫面套包覆 |  | 外观及打钉数量 |  |  | 100% | 条码扫描
9 | 整型熨烫 | 温控电熨烫机 | 温度、气体压力 |  | 目测 | 100% | 
10 | 通风检测 | 电子原件检测设备 |  |  | 电检仪 | 100% | 条码扫描
第 10 页／共12页
成都光华荣昌
永远为客户创造超价值服务

## Slide 17
第 12 页／共12页
成都光华荣昌
永远为客户创造超价值服务
序号 | 零件名称 | 数量 | 预估单价（未税） | 总价（未税） | 备注
1 | 生产线体 | 1 | 16,000/米 | 400,000 | 20个工位，长约25米，其中3个检测工位。
2 | 工装托盘 | 22 | 12,000 | 264,000 | 
3 | 灯架风扇系统 | 1 | 8,000/米 | 160,000 | 
 | 小计： |  |  | 680,000 | 
4 | 手持电气枪 | 7 | 4,000 | 28,000 | 
5 | 扭矩搬手 | 4 | 2,500 | 10,000 | 
6 | 卡环枪 | 3 | 4,700 | 14,100 | 
7 | 蒸汽电熨烫机 | 1 | 4,500 | 4,500 | 
 | 小计： |  |  | 56,600 | 
8 | 工作台 | 3 | 1,500 | 4,500 | 
9 | 线边物料架 | 12 | 500 | 6,000 | 
 | 小计： |  |  | 10,500 | 
 | 合计： |  |  | 871,100 | 根据以前生产厂家供货价格估算，实际价格可能会不同
3.5.1、座椅总装生产线投入-方案一（一期）

## Slide 18
第 12 页／共12页
成都光华荣昌
永远为客户创造超价值服务
序号 | 零件名称 | 数量 | 预估单价（未税） | 总价（未税） | 备注
1 | 气密检测设备 | 1 | 150,000 | 150,000 | 
2 | 滑轨检测设备 | 1 | 250,000 | 250,000 | 
3 | 电检设备 | 1 | 170,000 | 170,000 | 
4 | 上线平衡吊 | 1 | 100,000 | 100,000 | 
5 | 下线平衡吊 | 1 | 110,000 | 110,000 | 
 | 合计： |  |  | 780,000 | 根据以前生产厂家供货价格估算，实际价格可能会不同
3.5.2、座椅总装生产线投入-方案一（二期）

## Slide 19
第 12 页／共12页
成都光华荣昌
永远为客户创造超价值服务
序号 | 零件名称 | 数量 | 预估单价（未税） | 总价（未税） | 备注
1 | 主驾装配治具 | 1 | 15,000 | 15,000 | 
2 | 副驾装配治具 | 1 | 15,000 | 15,000 | 
 | 小计： |  |  | 30,000 | 
3 | 手持电气枪 | 7 | 4,000 | 28,000 | 
4 | 扭矩搬手 | 4 | 2,500 | 10,000 | 
5 | 卡环枪 | 3 | 4,700 | 14,100 | 
8 | 蒸汽电熨烫机 | 1 | 4,500 | 4,500 | 
 | 小计： |  |  | 56,600 | 
7 | 工作台 | 3 | 1,500 | 4,500 | 
8 | 线边物料架 | 12 | 500 | 6,000 | 
 | 小计： |  |  | 10,500 | 
 | 合计： |  |  | 97,100 | 根据以前生产厂家供货价格估算，实际价格可能会不同
3.5.1、座椅总装生产线投入-方案二-简易
备注：简易方案是购买装配治具和生产工具来生产

## Slide 20
第四部分：王牌成品座椅包装方式及发货方案
汽车货箱尺寸：9600X2250X2300
主副驾座椅台车尺寸： 2000X1100X2000（每台工装车装载6台）
装载数量：24套座椅/每车货箱
第 11 页／共12页
成都光华荣昌
永远为客户创造超价值服务
主驾座椅
主驾座椅
主驾座椅
主驾座椅
副驾座椅
副驾座椅
副驾座椅
副驾座椅
成品工装车需要投入40个，单价3500元，合计14万元

## Slide 21
谢谢！
成都光华荣昌
永远为客户创造超价值服务