## Slide 1
一汽轻卡减震座椅切换统帅扶手方案
公司 Company | 北京光华荣昌汽车部件有限公司
版本号 Version | V1.0
日期 Date | 2022.7.19

## Slide 2
更改原因及经过：
2022.6月20日 客户反馈轻卡减震座椅装车后，靠背放平后扶手与整车气阀操纵杆干涉（如下图）。
2022.6月 经数据模拟校核，原D03扶手较宽，同步寻找窄扶手资源。匹配统帅扶手后，校核能避让开干涉，遂制作了一个扶手样件送青岛工厂进行试装。
2022.7月10日 客户试装后反馈，干涉问题解决。
2022.7月18日 客户下发切换统帅扶手设变。
D03扶手运动校核结果
统帅扶手运动校核结果

## Slide 3
更改方案：
1.扶手总成由原D03（供应商杭州阳晨，零件号SLT0010347）扶手切换为统帅扶手（供应商常州立天，零件号SLT0010696），扶手安装螺栓同步切换。
2.原D03扶手安装支架焊接总成变更（焊台需更改）：1）扶手安装轴新开（机加件）；2）垫圈厚度由10mm更改为5mm（供应商如需新开，可借用轻卡减震项目件：减震器右侧支撑轴套SLT0010680）
3.扶手安装支架安装所使用的螺栓由M8*25mm（件号BFA0000012）更改为M8*20mm（件号BFA0000130）。
4.靠背发泡与新状态扶手干涉11mm，需修改发泡模具5mm
切换

## Slide 4
变更前 |  |  |  |  |  |  |  | 变更后 |  |  |  |  |  |  | 
QAD | 零件号 | 零件名称 | 图示 | 材料 | 重量 | 用量 | 价格 | QAD | 零件号 | 零件名称 | 图示 | 材料 | 重量 | 用量 | 价格
SLT0010347 | SLT0010347 | 扶手总成 |  | ASSY | 0.86 | 1 | 30.97 | SLT0010696 | SLT0010696 | 扶手总成 |  | ASSY | 0.71 | 1 | 44.00
SLT0010423 | SLT0010423 | 扶手固定螺栓 |  | 非标件 | 0.026 | 1 | 0.89 | SLT0010701 | SLT0010701 | 扶手总成堵盖 |  | 塑料件 | 0.0030 | 1 | 0.60
SLT0010427 | SLT0010427 | 扶手堵盖C |  | 塑料件 | 0.001 | 1 | 0.89 | SLT0010697 | SLT0010697 | 扶手固定螺栓 |  | 非标件 | 0.0226 | 1 | 0.83
BFA0000012 | Q150B0825 | M8*25外六角螺栓 |  | 标准件 | 0.016 | 2 |  | BFA0010075 | BFA0010075 | 十字槽盘头自攻螺钉 |  | 标准件 | 0.0009 | 2 | 
SLT0010414 | SLT0010414 | 扶手旋转轴 |  | 45# | 0.2140 | 1 |  |  |  | 扶手旋转轴（新开） |  | 45# | 0.124 | 1 | 
SHT0011363 | SHT0011363 | 焊接轴套 |  | 20# | 0.0200 | 2 |  | SLT0010680 | SLT0010680 | 减震器右侧支撑轴套 |  | 20# | 0.0045 | 2 | 
合计： |  |  |  |  |  |  | 32.74 | 合计: |  |  |  |  |  |  | 45.43
成本变化：增加12.69元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
整椅成本变化核算

## Slide 5
焊台模具更改价格预估
扶手安装支架焊台新开报价：费用3000元，周期15天。
变化点：1.扶手旋转轴新开 2.轴套规格由Φ16*10*T3.5更改为Φ15*5*T3.0 如图，详见3D数据
发泡模具修模报价：6000元，周期20天。
变化点：发泡围面局部减薄 如图，详见3D数据