## Slide 1
豪翰NX司机坐垫泡沫手工修改指导书
造型部

## Slide 2
1.使用钢板尺在坐垫泡沫垂直方向45mm处画点
2.将画好的点连成线

## Slide 3
3.使用锯条将前端第二个打钉点后部槽削深，在A面切削过程中随时将槽削深，以确保确定打钉槽的位置
前端第二个打钉点
4.沿画好的线，倾斜切削泡沫，以确定坐垫前端最低点

## Slide 4
5.保持倾斜切削不断向前切削
6.下图标记处俩位置中间拉平，将多余泡沫切削后，用刷子刷平
此位置厚度不变
此位置垂直高度为45mm

## Slide 5
7.按照卡板进行侧面画线，并水平进行切削
8.从侧翼画线位置向打钉槽位置进行切削，使侧翼圆顺过渡

## Slide 6
9.将外漏钢丝埋进泡沫中并喷胶固定
10.所有切削过的位置使用钢丝刷进行细微找平和圆顺处理，最终效果为最下方两张图片

## Slide 7
1.景中位置为平面，不可出现凹坑或者明显凸起
主要注意点
3.钢丝末端不可出现尖锐面，如出现请将钢丝末端进行弯折处理
2.侧翼平顺过度，不可出现凹坑或凸起