## Slide 1
3.1座框焊接说明会报告书
2024.7.23

## Slide 2
项目摘要
摘要
项目 : 3.1 生产计划 : 2000台/月（单班） 生产工厂 :河北 ITEM : 座框 C/T : 235秒/台 (UPH : 15.3台)
区分 | 计划 | 作业时间 | 效率 | C/T | UPH
内容 | 2574台/月 | 7.67 | 85% | 235秒/台 | 15.3台
时间
节点
目前3.1座框在量产后，会逐步替代现有2.2项目产品，机器人工作站需求得到释放
主要
事项
区分 | 2024年 |  |  |  |  |  | 2024年 |  |  | 备注
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
正式焊胎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -
输入
7/4
发包
8/5
入厂
9/25
SHT0017049
SHT0017408

## Slide 3
LINE 名 | 3.1座框焊接 LINE |  |  | 工程明细
LAYOUT |  |  |  | ■ 工序流程
生产计划 | 2574台/月 | 作业人员 |  | 白班 1名
日生产量 | 99 台/日 | 作业面积 |  | 
UPH | 15.3 台/时间 | 投资费 | 专用 | 
Cycle time | 235 秒/台 |  | 通用 | 
日作业时间 | 7.67 时间 |  | 合计 | 
备注 |  |  |  | 
▣ 3.1座框焊接 LINE
[主要工位]
一序
二序
分总成

## Slide 4
▣ 3.1座框焊接总成 LINE C/T分析
区分 | 工序 | 焊道长度 | 装载时间 | 焊接时间 | 卸载时间 | 工程C/T
1 | 分总成 | 371 | 40 | 84 | 20 | 144
2 | 一序 | 520 | 73 | 150 | 12 | 235
 | 二序 | 385 | 40 | 85 | 12 | 60
区分 | 分总成 | 总成一序 | 总成二序
示意图 |  |  | 
说明 | 分总成单独BASE，根据产能可产分单独生产 | 两侧板分总成与总成一序共用1个BASE | 仰角调节机构总成焊接及补焊

## Slide 5
▣ 3.1座框焊接总成 设备投资
区分 | 产品名 | 方式 | 数量 | 方式 | 备注
专用设备 | 分总成一序焊接 | 新制 | 1 | 固定 | 
专用设备 | 座框总成焊接一序 | 新制 | 1 | 翻转 | 
 | 座框总成焊接二序 | 新制 | 1 | 翻转 | 
 | 翻转架 | 新制 | 2 |  | 
 | 合计 |  | 4 |  | 
通用设备 | 机器人工作站 | - | 1 | 双翻转 | 
 | 合计 |  | 1 |  | 
※1. 通用设备投入由生产根据实际情况，判定是否进行投资

## Slide 6
▣ 3.1座框焊道 示意图
区分 | 区分 | 仰角调节机构把手总成 |  | 仰角调节机构支架总成 | -
分总成 焊接 | 概略图 |  |  |  | -
 | 焊接长度 | Arc : 10mm |  | Arc : 30mm | 
2*5
2*15

## Slide 7
▣ 3.1座框焊道 示意图
区分 | 区分 | 仰角调节机构总成 |  | 后横梁总成 | -
分总成 焊接 | 概略图 |  |  |  | -
 | 焊接长度 | Arc : 21mm |  | Arc Robot : 240mm | 
4*30
4*30

## Slide 8
▣ 3.1座框焊道 示意图
区分 | 区分 | 前横梁总成 |  | 左右纵梁分总成 | -
分总成 焊接 | 概略图 |  |  |  | -
 | 焊接长度 | Arc Robot : 70mm |  | Arc Robot : 105mm（对称件 : 105mm） | 
2*20
3*10
2*20
25
20
20

## Slide 9
▣ 3.1座框焊道 示意图
区分 | 区分 | 座框一序 |  | 座框二序 | -
座框焊接 | 概略图 |  |  |  | -
 | 焊接长度 | Arc Robot : 520mm |  | Arc Robot : 385mm（装载＋补焊） | 
2*30
2*20
2*25
2*15
35
35
2*20
20
1*15
2*20
1*15
2*20
30
15
3*10
3*15
30
3*15
30
20
10
30
30
25
10
25
30
40
40

## Slide 10
序号 | 说明 | 示意图 | 备注
- | - | - | -
- | - | - | -
备注