## Slide 1
3.1下框焊接JIG说明

## Slide 2
▣ 3.1下框总成一序
顶出脱料
前梁利用两边2个孔定位+压紧+前后移动
园型销
菱型销
后梁利用两边2个孔定位+压紧+前后移动
侧边+中间板定位这2个孔+压紧（两边对称）
中间板定位这2个孔+压紧
园型销
菱型销
加强片利用孔定位+下边外形+前后移动+压紧
园型销
菱型销
中间板定位这2个孔+压紧
外部调整限位+内撑压紧（两边对称）
上压紧
内压紧（前后梁对称）

## Slide 3
▣ 3.1下框总成二序（包括分总成）
两个安装支架分总成
焊接两个安装支架分总成
焊接钢带分总成

## Slide 4
▣ 3.1下框总成二序（包括分总成）
定位这2个孔+压紧（两边对称）
园型销
圆型销
两个安装支架分总成

## Slide 5
▣ 3.1下框总成二序（包括分总成）
下安装板定位这2个螺纹孔（两边对称）
园型销
菱型销
一序定位这2个孔+压紧
园型销
菱型销
焊接两个安装支架分总成
外部调整限位
压紧位置
顶出脱料

## Slide 6
▣ 3.1下框总成二序（包括分总成）
焊接钢带分总成
分总成定位这2个孔+平面
园型销
菱型销
平面型两面对称
钢带利用槽型+移动销孔定位+压紧
钢带压紧（两面对称）
分总成压紧
顶出脱料