## Slide 1
陕汽X5000（右舵）座椅产品开发方案
公司 Company | 北京光华荣昌汽车部件有限公司
版本号 Version | 01
更新日期 Date | 20240903

## Slide 2
1
2
5
客户输入
开发方案及参数对比
风险问题识别
4
产品开发计划
3
新开件清单

## Slide 3
一、客户输入
时间节点： 1.手工件样件验证时间节点20240831 2.模具件样件验证时间节点20250101

## Slide 4
二、开发方案及参数对比
方案产品展示
DZ14251510198 主驾空气座椅
DZ14251510199 副驾固定座椅
DZ14251510159 右空气座椅底座总成
本次开发方案涉及到的新开件有副驾罩壳、主驾装车底座总成 其余部件均为借用平台产品

## Slide 5
二、开发方案及参数对比
座椅功能配置 |  | 客户参数需求 | 我司产品参数 | 是否满足
集成式安全带 | ● | —— | —— | 满足
一体式头枕 | ● | 宽靠背造型 | 原X5000造型 | 满足
安全带报警提醒 | ● | —— | —— | 满足
自动回位功能 | ● | 减震行程：±40mm | 减震行程：±40mm | 满足
前后调节 | ● | 调节行程：200mm | 调节行程：200mm | 满足
高度调节 | ● | 调节行程：100mm | 调节行程：100mm | 满足
坐垫倾角调节 | ● | 行程：-5°~5° | 行程：-5°~5° | 满足
靠背角度调节 | ● | 行程：90°~140° | 行程：70°~140° | 满足
阻尼调节 | ● | 阻尼可调 | 阻尼可调 | 满足
空气腰托 | ● | 腰托可调 | 腰托可调 | 满足
速降 | ● | —— | —— | 满足
扶手 | 左扶手 | —— | —— | 满足
通风加热 | ○ | 选配 | 选配 | 满足
DZ14251510198主驾空气座椅（右舵）

## Slide 6
二、开发方案及参数对比
DZ14251510199副驾固定座椅（右舵）
座椅功能配置 |  | 客户参数需求 | 我司产品参数 | 是否满足
集成式安全带 | ● | —— | —— | 满足
一体式头枕 | ● | 宽靠背造型 | 原X5000造型 | 满足
安全带报警提醒 | ○ | 选配 | 选配 | 满足
自动回位功能 | —— | —— | —— | ——
前后调节 | —— | —— | —— | ——
高度调节 | —— | —— | —— | ——
坐垫倾角调节 | —— | —— | —— | ——
靠背角度调节 | ● | 行程：90°~140° | 行程：90°~140° | 满足
阻尼调节 | —— | —— | —— | ——
空气腰托 | —— | —— | —— | ——
速降 | —— | —— | —— | ——
扶手 | —— | —— | —— | ——
通风加热 | —— | —— | —— | ——

## Slide 7
三、新开件清单
序号 | 新开件名称 | 图示 | 费用 | 说明
1 | 左、右罩壳 |  | 25万 | 需对称开发一套 副驾左、右罩壳， 开发周期3个月
2 | 底支架总成 |  | 15万 | 5个边板落料、成型模具 预计10万元 1个底支架总成焊胎夹具 预计5万元 合计费用为15万元 开发周期3个月

## Slide 8
三、新开件清单
费用及周期总结
开发费用合计为：67万元
1.新开左右罩壳25万元,周期预计3个月
2.底支架总成落料、成型模具及焊胎费用预计15万元，周期预计3个月
3..产品国内认证预计7万元，国外认证预计25万元(如贵司整车进行认证 ，
无需我公司提供证书，国外认证的费用可去掉）周期预计1.5个月
4.产品DVP试验费用预计10万元，预计2个月

## Slide 9
预估成本：
DZ14251510198主驾空气座椅-2100元（不含税）
DZ14251510199副驾固定座椅-650元（不含税）
DZ14251510159右空气座椅底座总成-105元（不含税）
此产品价格不包含模具、相关试验费用

## Slide 10
四、产品开发计划
2025.3.15
G7
方案批准
G6
设计数据冻结
G5
手工件确认
G3
产品开发过程确认
G2
试生产
项目转产
2025.3.1
2025.2.15
2025.1. 1
2024.10.25
2024.10.10
2024.9.20
G4
工装件确认
G1
SOP启动
2025.3.30

## Slide 11
五、风险问题识别
主驾驶座椅在装车时可能会出现装车工具空间不足问题
需要进行数据校核，并做出整改方案