## Slide 1
北京光华荣昌汽车部件有限公司质量规划
拟供产品：
A668100000004 /A668100000010/A668100000023
A668100000026/A668100000006/A668100000011
A668100000025/A668100000007/A668100000022
车型：A6福田戴姆勒车型

## Slide 2
目 录
    公司简介
    零部件实验能力
    零部件检验能力
    过程开发
    持续改进
    分供方管理

## Slide 3
公司简介
光华荣昌集团（以下简称：光华荣昌）是一家国际化的高科技汽车零部件
企业，成立于2001年，国家高新技术企业，总部位于北京，主要致力于汽车座椅、空气悬架电控系统及后视镜的研发与制造，并提供车辆振动舒适性耐久性解决
方案；凭借创新的设计和新材料、新技术的应用为客户带来智能、舒适、轻量化及高可靠性的产品，让用户享受更加完美的驾乘体验。
光华荣昌已为多家知名汽车制造商提供产品及服务，其产品及解决方案主要应用于商用车、乘用车、军车及轨道车辆中，未来还将应用于海运及航空领域。
“创新科技驱动，智享高端驾乘”，光华荣昌将成为全球汽车制造商首选的
合作伙伴。
■ 汽车座椅、后视镜的“智”造专家
■ 全主动智能悬架系统解决方案供应商

## Slide 4: 零部件实验能力
设有综合力学实验室、综合环境实验室、泡沫理化实验室、精密测量实验室。
依照国家级实验室的标准，实行“制度化、规范化、专业化、科学化”的管理，确保各项试验数据真实有效。
为新产品的设计研发、老产品的改进提供各项验证数据。
综合力学设备7台、
综合环境设备12台、
泡沫理化设备5台、
精密测量设备2台。

## Slide 5: 零部件实验能力
目前公司内部可以进行的关键试验项目清单如下：
序号 | 试验项目 | 试验标准/判定依据 | 备注
1 | 手动调角器解锁手柄侧向刚度和间隙 | QC/T 844-2011 | 内部
2 | 调角器行程试验 | QC/T 844-2011 | 内部
3 | 手动调角器解锁手柄最大角位移量 | QC/T 844-2011 | 内部
4 | 手动调角器手柄误操作力 | QC/T 844-2011 | 内部
5 | 手柄套拔出力试验 | QC/T 844-2011 | 内部
6 | 手动调角器操作力 | QC/T 844-2011 | 内部
7 | 电动座椅噪音测试 | 企业标准 | 内部
8 | 腰托耐久性能试验 | 企业标准 | 内部
9 | 靠背调节疲劳试验 | QC /T740-2005 | 内部
10 | 纵向调节疲劳试验 | QC /T740-2005 | 内部
11 | 靠背骨架总成耐久性试验 | QC /T740-2005 | 内部
12 | 靠背调节功能试验 | QC /T740-2005 | 内部
13 | 座椅总成纵向调节功能试验 | QC /T740-2005 | 内部

## Slide 6
零部件实验能力
设备名称： 振动试验系统
型号： MPA406/M232A/GT900M
技术指标：1、额定推力： 2200kgf
2、冲击推力： 4400kgf
3、额定加速度： 981m/s²
4、额定速度： 2m/s
5、额定频率范围 ： DC-3000Hz
6、额定载荷： 300Kg
设备用途及使用范围：
该设备适用于应用在汽车座椅、汽车后视镜等垂直、水平震动试验。
设备名称：座椅强度试验机
型号： QXⅡ-CFY-06
技术指标： 1、实现汽车座椅强度试验
2、实现汽车座椅靠背强度试验
3、实现汽车座椅限位器强度试验
4、试验力范围：10%-100%
5、试验力示值相对误差：示值的±1%以内
6、位移相对误差：示值的±1%以内
设备用途及使用范围：
六通道加载作动器可以根据时间需要设定参与工作的作动器数量，以及参与工作的作动器加载数值、加载时间。六路同时实验时可在60内完成试验

## Slide 7
零部件实验能力
设备名称：拉力试验机
型号： QT-1176
技术指标：1、最大试验力： 5000N
2、荷分辨率： 1 N
3、试验力范围：2%-100%FS（全程不分档）
4、试验力示值相对误差：示值的±1%
5、位移相对误差：示值的±1%
6、试验速度（mm/min） ：0.05-500
设备用途及使用范围：
该设备用于各种非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂等力学性能的试验。
设备名称：体压分布仪
型号： CONFORMat
技术指标： 1、测力范围：0 ～28kPa
2、精度： 校正后达5%
3、总面积： 640mm*1059.9mm
4、传感器厚度：0.30mm
5、 所含感测点数：1768个
6、 感测密度： 2.2/in2(0.3/cm2)
设备用途及使用范围：
该设备适用于汽车座椅体压分布的测试。

## Slide 8: 零部件实验能力
单击此处编辑副标题
设备名称：拉力试验机
型号： QT-1176
技术指标：1、最大试验力： 5000N
2、荷分辨率： 1 N
3、试验力范围：2%-100%FS（全程不分档）
4、试验力示值相对误差：示值的±1%
5、位移相对误差：示值的±1%
6、试验速度（mm/min） ：0.05-500
设备用途及使用范围：
该设备用于各种非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂等力学性能的试验。
设备名称：体压分布仪
型号： CONFORMat
技术指标： 1、测力范围：0 ～28kPa
2、精度： 校正后达5%
3、总面积： 640mm*1059.9mm
4、传感器厚度：0.30mm
5、 所含感测点数：1768个
6、 感测密度： 2.2/in2(0.3/cm2)
设备用途及使用范围：
该设备适用于汽车座椅体压分布的测试。
添加标题

## Slide 9
零部件实验能力
设备名称：噪声测试系统装置
型号： DT9837
技术指标：
1、背景音：≤35分贝
2、量程： 0-300分贝
3、精度： ±3%
设备用途及使用范围：
该设备用于座椅、后视镜噪音测试。
设备名称：座椅综合性能试验台
型号： JYNJ-2t
技术指标： 1、测力范围：0 ～2000N
2、力值精度：1级
3、负荷气缸最大行程： 350 mm。
设备用途及使用范围：
该设备适用于汽车座椅座椅骨架耐久、座椅纵向调节耐久、座椅靠背调节疲劳、座椅调高耐久（手柄式和手轮式）、座椅头枕循环、坐垫骨架总成耐久性、地图袋耐久、后排座椅靠背翻折耐久、扶手开合循环耐久等座椅耐久测试。

## Slide 10
零部件实验能力
设备名称：步入式环境试验仓
型号： GDWJS-24M
技术指标：
1、温度范围： -40℃-100℃
2、湿度范围： 30%-98%
3、温度精度： ±0.5℃
4、湿度精度：±3%
5、内部空间：3m×4m
设备用途及使用范围：
该设备用于座椅环境试验、座椅疲劳耐久试验环境控制。
设备名称：关节臂扫描仪
型号： Platinum 2.4M
技术指标： 1、测量范围：2.4米
2、单点精度：0.052mm
3、长度精度：±0.073mm
设备用途及使用范围：
该设备适用于进行极高精度的检测或逆向工程。

## Slide 11
零部件实验能力
设备名称：泡棉硬度试验机
型号： WZN-9010
技术指标：
1、容量：5KN
2、分辨率：1/250000
3、载荷精度：±0.5%F.S
4、有效测量范围： 0.25%~100%F.S
5、有效测量空间： W1000mm*D750mm*H400mm
6、试验速度范围: 0.001~ 500mm/min
7、变形测量精度： 示值的0.5%以内
设备用途及使用范围：
该设备适用于海/泡棉（泡沫塑料）/汽车座椅海棉压缩试验。
设备名称：泡沫塑料落球回 弹测定仪
型号： XLH-460/500
技术指标： 1、钢球下落距离：GB/T6676：460 ±0.5mm
ISO8307: 500 ±0.5mm
2、落球回弹精度 ：＜1.5
3、钢球直径 ： φ16mm
4、钢球质量： 16.7g
设备用途及使用范围：
该设备用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹性能。

## Slide 12
零部件实验能力
针对公司目前尚不具备的试验项目，委托顾客认可的第三方试验室进行相关试验。
序号 | 试验项目 | 试验标准/判定依据 | 备注
1 | 正面碰撞试验 | QC /T740-2005 | 委外
2 | 后面碰撞试验 | QC /T740-2005 | 委外
3 | 侧面气囊系统及附属的座椅面套试验 | QC /T740-2005 | 委外
5 | 颠簸和蠕动试验 | QC /T740-2005 | 委外
6 | 模拟人体进出座椅试验 | QC /T740-2005 | 委外
7 | VOC要求试验 | GB/T 27630—2011 | 委外
8 | 禁限用物质要求试验 | GB/T 30512-2014 | 委外
9 | 低速后碰撞颈部保护试验 | C-NCAP2018 | 委外
10 | 头枕静强度试验 | GB11550-2009 | 委外
11 | 座椅模态试验 | 企业标准 | 委外
12 | 行李箱冲击试验 | GB15083-2006 | 委外

## Slide 13
零部件检验能力——座椅总装过程关键控制点
序号 | 关键工序 | 控制内容 | 控制方法 |  | 序号 | 关键工序 | 控制内容 | 控制方法
1 | 座靠骨架连接 | 螺栓扭矩 螺栓数量 | 扭矩扳手 油漆笔 |  | 11 | 操作力 | 滑轨滑动力，靠背调节力，等测量值符合要求；安装位置； 首中末检验 | 测力计 总成检具
2 | 包覆面套 | C型钉数量 | 目视 外观手册 |  |  |  |  | 
3 | 安全带锁扣装配 | 螺栓扭矩 螺栓数量 | 扭矩扳手 油漆笔 |  |  |  |  | 
4 | 塑料件装配 | 座椅配置 螺钉扭矩 螺钉数量 | 气动十字改锥（0.7±0.1Mpa） 油漆笔 外观手册 |  |  |  |  | 
5 | 烘烤，熨烫整形 | 座椅护面无褶皱 | 蒸汽发生器 温控熨斗 外观手册 |  |  |  |  | 
6 | 总成确认 | 外观符合要求，滑轨滑动，靠背调节，等操作顺畅无卡滞100%检验 | 外观手册 |  |  |  |  | 
外观手册

## Slide 14
零部件检验能力——零部件入厂检验
序号 | 产品类型 | 零件 | 检测项目 | 检测方法 | 抽样数量 | 频次
1 | 功能类 | 通风、腰托件 | 常规检验：外观、尺寸、电性能、重量 | 目视、量具 | 研发：100% 量产：3件 | 1次/每批
 |  |  | 型式试验：高低温耐受，燃烧性、散发性 | 实验设备 | 3件 | 1次/每年
2 |  | 滑轨、调角器 | 常规检验：外观、尺寸、硬度、撕裂强度、重量 | 目视、量检具 | 研发：100% 量产：3件 | 1次/每批
 |  |  | 型式试验：耐久试验、强度实验、盐雾试验 | 实验设备 | 3件 | 1次/每年
3 | 泡沫类 | 座背发泡 | 常规检验：外观、尺寸、硬度、撕裂强度、重量 | 目视、量具 | 研发：100% 量产：3件 | 1次/每批
 |  |  | 型式试验：气味、VOC等 | 实验设备 | 3件 | 1次/每年
4 | 骨架类 | 骨架总成 | 常规检验：外观、装配位置度、焊道 | 目视、量具、检具 | 研发：100% 量产：GB2828 | 1次/每批
 |  |  | 型式试验：焊道熔深、盐雾试验、强度试验等 | 实验设备 | 3件 | 1次/每年
5 | 面套类 | 面套总成 | 常规检验：外观、缝距、作缝尺寸 | 目视、量具 | 研发：100% 量产：GB2828 | 每批
 |  |  | 型式试验：气味性、撕裂强度、VOC等 | 实验设备 | 3件 | 1次/每年
6 | 其他类 | 一般件 | 常规检验：依据产品具体要求执行 | 目视、量具 | 研发：100% 量产：GB2828 | 1次/每批
 |  |  | 型式试验：依据产品具体要求执行 | 实验设备 | 3件 | 1次/每年

## Slide 15
零部件检验能力——关键零部件检具
宽车副司机座椅底支架总成 |  | 总成检具
中宽车副司机座椅底支架总成 |  | 总成检具
宽车副驾驶坐垫骨架焊接总成 |  | 零部件检具
前侧钣金 |  | 零部件检具
后侧钣金 |  | 零部件检具
左侧钣金 |  | 零部件检具
右侧钣金 |  | 零部件检具

## Slide 16
零部件检验能力——日常实验设备

## Slide 17: 过程开发
工艺流程图及过程特殊特性

## Slide 18: 过程开发
工艺策划方案

## Slide 19: 过程开发
工艺策划

## Slide 20: 过程开发
工艺策划

## Slide 21: 过程开发
工艺策划生产作业指导书

## Slide 22: 过程开发
工艺策划生产作业指导书

## Slide 23: 过程开发
DVP实验
DVP实验

## Slide 24: 过程开发
设计分析（DFMEA)
过程分析（PFMEA)
产品特殊特性清单
PFMEA

## Slide 25: 过程开发
CAE分析

## Slide 26: 过程开发
过程控制计划

## Slide 27: 过程开发
样件质量保证
○ 配备有前期质量工程师，负责新产品全过程质量管控
○ 下设座椅试制车间、骨架试制车间，多名工匠技师负责样件试制及装配
○ 下设实验室，负责样件试验验证
前期质量部
质管科
试验室
主要职责
参与潜在供应商的现场审核。
参与供应商的定点，有一票否决权。
指导供应商按APQP要求进行产品开发工作，按时提交符合要求的样件、资料、工装、模具等。
负责处理新产品开发过程中供应商的质量问题。
参与对供应商的OTS现场审核。
负责组织供应商的PPAP现场审核。
主要职责
根据新品开发的试验验证内容，编排对应的试验验证计划。
按照试验标准进行开发新品的试验检测，并出具相关结论。
对于委外验证试验项目，负责提供实验室资源及对外的联络。
试验设备的定期保养维护。
测量工具及设备的定期校验。
。
座椅试制车间（含对标分析）
主要职责
接收试制计划，按技术和采购所给信息组织相关物料，对物料进行检验。
对试制物料进行管理，收货、入库、结算。
按计划进行试制，并按要求交付，对试制产品质量进行控制。
参与试制样件在客户处的评审，对试制样件在客户处的试装车提供现场服务。
关键样件的标识、保存。
按产品对标计划开展产品对标工作。
骨架试制车间
主要职责
接收试制计划，按技术和采购所给信息组织相关物料，对物料进行检验。
对试制物料进行管理，收货、入库、结算。
按计划进行试制，并按要求交付，对试制产品质量进行控制。
参与试制样件在客户处的评审，对试制样件在客户处的试装车提供现场服务。
关键样件的标识、保存。

## Slide 28: 过程开发
样件质量保证
试制、检验流程

## Slide 29: 过程开发
过程质量管控计划

## Slide 30
持续改进
项目例会制度——研究院+工厂同步开发小组
设计阶段：1、针对项目开展过程中的问题，涉及相关小组成员进行问题研讨并制定对. . 策的会议,N次/周;
2、通报项目进度，针对项目开发过程中资源冲突进度异常，问题快速解决的需要. 召集小组成员参会,1次/周;
3、针对项目的开展情况而进行的定期的向高层领导汇报的会议，1次/月；
样件阶段：工厂配合研究院完成零部件制作，在北京研究院完成总成座椅；
小批阶段：研究院工程师在工厂和工厂同步小组联合办公；
批量生产：工厂主导研究院服务到SOP后三个月；
售后市场问题经过质量部门判定结果，各部门配合完成改进；

## Slide 31
持续改进
过往的项目总结及经验借鉴
●项目开展过程中哪些事情做得好？
●我们还需要改进哪些事情？
●在下个项目中可以尝试或调整的事情？
●项目开展过程中哪些事情做得不好？
●项目目标达成情况进行总结。
范例

## Slide 32
持续改进
AUDIT评审
内部Audit结果
跟踪验证
工程师分析问题原因，制定临时措施
B类（及以上）缺陷
Audit讲解汇报临时措施
制定长期措施并提交整改措施表、整改问题
C1类缺陷（20分）
对每周20分重点问题进行分析
周一内部Audit汇报会，汇报现状及改进进度
对超标月份进行问题原因分析及改进措施制定
C类缺陷（10分）
提交月度分析报告
责任人：相关工程师

## Slide 33
分供方管理体系
供 应 商 管 理
● 供应商新项目定点管理
● 供应商业绩评价
● 供应商问题解决
● 供应商过程控制
● 潜在供应商审核、批准
● 供应商能力提升
供应商控制程序

## Slide 34
北京光华荣昌汽车部件有限公司质量规划
汇 报 结 束
谢 谢 聆 听