## Slide 1
BEIJING GOLDRARE AUTOMOBILE PARTS CO.,LTD
徐工座椅总成设计方案

## Slide 2
一、功能介绍
前后调节
靠背调节
气袋腰托
高度调节
阻尼调节
扶手总成
三点式安全带

## Slide 3
二、方案介绍
底座模块化新开
面套新开
装车支架客户提供
滑轨新开
安全带按照客户指定型号重新匹配
其余为描述零部件借用解放J6G项目

## Slide 4
三、新开件介绍
滑轨：在陕汽X5000S（SHT0014052）滑轨基础上
1：开裆距由216更改为215（样件可手工调整）
2：下轨增加一个安装孔，与车身装配。见下图

## Slide 5
三、新开件介绍
底座模块化：在解放底座模块化（SHT0016420）3.1C平台基础上
1：减震器下框焊接总成上滑轨连接梁（SQXM3000-6805831）的开裆距（Y方向）由218改为215。X和Z方向不变。
2：自适应阻尼更改为可变阻尼。

## Slide 6
Thanks
光华荣昌集团