## Slide 1
1-问题原因分析-VDC阀卡滞问题
02 问题分析
（福田自由体Medium 14pt ）
VDC阀卡滞
气阀阀芯阻力大
气源压力过低
车辆气源漏气，无法达到标准的工作气压
润滑不足
内部配合尺寸不合格
进气管折弯
气阀拉线卡滞
拉线折弯
拉线丝径偏大
拉线铅头卡滞
补偿气缸和导向杆干涉
排气口堵塞
轴孔配合尺寸不合格
消音器堵塞
导向杆变形
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

## Slide 2
1-根本原因确认计划
02 问题分析
（福田自由体Medium 14pt ）
序号 | 末端原因 | 确认内容 | 确认方法 | 确认标准 | 负责人 | 完成日期
1 | 车辆气源漏气 | 1）查看车辆仪表台储气压力表 2）断开座椅进气管，连接压力表，测试压力 | 1）目视车辆仪表数值 2）用压力表测量 | 1）仪表压力值大于9bar； 2）压力表压力值大于8bar | 张金昭 | 当时派人去现场处理此问题，在车辆上两处压力都满足
2 | 进气管折弯 | 检查从气源接头到气阀之间的气管是否有折弯 | 打开座椅坐垫目视 | 气管无折弯 | 张金昭 | 现场确认失效座椅气管无折弯
3 | 拉线折弯 | 检查调高手柄拉线是否有折弯 | 打开座椅坐垫目视 | 拉线无折弯 | 张金昭 | 现场确认失效座椅拉线无折弯
4 | 拉线丝径偏大 | 测量拉线丝径尺寸 | 游标卡尺/千分尺 | φ1.2±0.1mm | 张加 | φ1.22mm
5 | 拉线铅头卡滞 | 检查手柄端拉线的铅头是否被异物卡住或挂住 | 目视 | 拉线铅头自由状态 | 张金昭 | 现场确认失效座椅拉线铅头自由状态
6 | 气阀润滑不足 | 1）测量阀芯静摩擦启动力 2）检查内部是否有润滑脂 | 1）推拉力计测试 2）拆解确认，目视+手感 | 1）启动摩擦力小于12N； 2）目视有润滑脂 | 张加 | 测试启动摩擦力10.6N 拆开目视有润滑脂痕迹，手摸有明显油腻感
7 | 内部配合尺寸不合格 | 检查密封圈和阀芯尺寸 | 视觉检测仪+通止规 | 密封圈线径1.6±0.08 阀芯通止规检验合格 | 张加 | 密封圈线径1.58 阀芯外径检验合格

## Slide 3
1-根本原因确认计划
02 问题分析
（福田自由体Medium 14pt ）
序号 | 末端原因 | 确认内容 | 确认方法 | 确认标准 | 负责人 | 完成日期
8 | 轴孔配合尺寸不合格 | 1.检查导向杆外径 2.检验补偿气缸导向孔内径 | 通止规 | 外径和内孔通止规检验合格 | 张加 | 已完成检查，导向杆外径合格，补偿气缸内孔尺寸偏小；气阀运动中两个件之间的摩擦力会增大。
9 | 导向杆变形 | 1.检查导向杆的直线度 2.检查导向杆受侧向力以后的变形量 | 试验台 | 直线度0.1，受力变形量≤0.3mm | 张加 | 已完成检查，导向杆直线度满足，但受力变形量偏大，变形后，气阀运动中摩擦力增大。
10 | 消音器堵塞 | 检查消音器排气是否顺畅 | 气体流量计 | 带消音器的流量为60±10L/min | 张加 | 已完成检查，旧件消音器测试流量为56L/min

## Slide 4
1-问题原因分析-气悬浮漏气问题
02 问题分析
（福田自由体Medium 14pt ）
气悬浮漏气
解锁气缸漏气
接头漏气
接头螺母未拧紧
气缸活塞密封圈漏装或者装反
密封圈脱落
气阀漏气
配合尺寸不合格
密封圈漏装
①
②
③
④
⑤
⑥
接头气管没有装配到位
密封圈磨损
气缸内径尺寸偏大
气缸内径尺寸偏大

## Slide 5
1-根本原因确认计划
02 问题分析
（福田自由体Medium 14pt ）
序号 | 末端原因 | 确认内容 | 确认方法 | 确认标准 | 负责人 | 完成日期
1 | 接头螺母未拧紧 | 检查螺母是否松动 | 1）气密检测 2）扭矩扳手 | 无漏气，力矩15±2N.m | 张金昭 | 测试无漏气，用扭矩扳手复再次拧紧时，扭力值为16.6N.m。
2 | 接头气管没有装配到位 | 检查气管是否装配到接头根部 | 1）气密检测 2）拆开螺母目视 | 无漏气，目视气管端部要求装配到接头根部 | 张金昭 | 测试无漏气，两根气管和接头都装配到接头根部。
3 | 气缸活塞密封圈漏装或者装反 | 目视密封圈是否装正确或者遗漏 | 1）气密检测 2）拆解目视确认 | 无漏气，目视可以看到密封圈，且方向正确 | 张金昭 | 已完成检查，无问题。
4 | 气缸内径尺寸偏大 | 检测气缸内径尺寸 | 1）气密检测 2）通止规 | 无漏气，通止规检验合格 | 张金昭 | 已完成检查，无漏气，通止检验规合格。
5 | 气阀密封圈漏装 | 检查密封圈数量 | 1）气密检测 2）拆解目视确认 | 无漏气，密封圈数量足够，无漏装 | 张金昭 | 已完成检查，无漏气，无漏装。
6 | 气阀密封圈破损 | 密封圈外形是否完整 | 1）气密检测 2）拆解目视确认 | 无漏气，密封圈外形完好，无破损 | 张金昭 | 已完成检查，无漏气，无破损。

## Slide 6
1-问题原因分析-气路开关漏气问题
02 问题分析
气路开关
漏气
接头漏气
气阀漏气
密封圈挤压变形
①
②
④
⑤
气管没有装配到位
密封圈破损
密封圈漏装
装配操作不当
装配前未涂润滑脂
③

## Slide 7
1-根本原因确认计划
02 问题分析
（福田自由体Medium 14pt ）
序号 | 末端原因 | 确认内容 | 确认方法 | 确认标准 | 负责人 | 完成日期
1 | 气管没有装配到位 | 检查气管是否装配到接头根部 | 1）气密检测 2）拆解目视确认 | 无漏气，目视气管端部要求装配到接头根部 | 张金昭 | 已完成检查，气管都装配到接头根部，此处无漏气。
2 | 密封圈漏装 | 检查密封圈数量 | 1）气密检测 2）拆解目视确认 | 无漏气，密封圈数量足够，无漏装 | 张金昭 | 已完成检查，无漏气，无漏装。
3 | 密封圈装配时操作不当 | 检查密封圈是否有扭曲 | 1）气密检测 2）拆解目视确认 | 无漏气，密封圈在沟槽中无扭曲 | 张加 | 测试有漏气，拆开失效件看到密封圈有挤压变形，且无法恢复到原饱满状态。 分析是密封圈装入过程中，扭曲变形，长时间保持这种姿态，形成了永久变形。 密封圈表面和阀体表面几乎无润滑脂。
4 | 密封圈装配前未涂润滑脂 | 检查密封圈和阀体内孔是否有润滑脂 | 1）气密检测 2）拆解目视确认 | 1）无漏气，密封圈无扭曲 2）密封圈表面和阀体内孔表面有明显润滑脂 | 张加 | 
5 | 密封圈破损 | 密封圈外形是否完整 | 1）气密检测 2）拆解目视确认 | 无漏气，密封圈外形完好，无破损 | 张金昭 | 已完成检查，无漏气，无破损。