## Slide 1
序号 | 零部号 | 零部名称 | 更改前 | 更改后 | 备注 | 制造分析
1 | SHT0018338 | 转盘总成 |  |  | 新增副驾手动转盘，在SHT0015620左旋气动转盘总成基础上优化，安装点不变，最大向左旋转90°同时取消SHT0015146转盘解锁气缸总成 | 
1.1 | SHT0015135 | 气动转盘解锁钣金 |  |  | 变更-设变ECR0011944 在SHT0015135气动转盘解锁钣金基础上新增豁口，详见数据。 | 1、设变，有沧州啸宇修改模具，更改落料，更换凸凹模 费用2000元
1.2 | SHT0018426 | 齿板 |  |  | 新增件 SHT0015122气动齿板基础上增加左旋70°位置，详见数据。 | 1、前期量小，通过激光切割来实现，费用每件5元； 2、后期量大，再开发冲孔模具
要求转盘转动过程中，上下塑料件无摩擦异响 |  |  |  |  |  | 
二、制造分析
1-零部件清单-
2025年7月3日

## Slide 2
序号 | 零件号 | 零件名称 | 更改前 | 更改后 | 备注 | 制造分析
2 | SHT0018341 | 旋转座椅滑轨支架焊接总成 |  |  | 新增件 在SHT0015270转盘上连接框总成基础上左右框连接板重新开孔，成型不变，前连接框落料调整，焊接位置不变，详见数据 | 1、新开发简易焊接夹具，保证尺寸进行生产， 费用：5000元； 2、量大后，再进行正式焊接夹具开发
2.1 | SHT0018925 SHT0018926 | 滑轨支架左框连接板 滑轨支架右框连接板 |  |  | 新增件 在SHT0015274右框连接板SHT0015272左框连接板基础上成型不变，重新开孔 | 1、通过激光切割料片，成型模具借用G3的来实现生产； 2、量大后，重新开发落料冲孔模具
2.2 | SHT0018399 | 前连接框 |  |  | 新增件 在SHT0015275前连接框基础上调整落料模具 | 1、通过激光切割料片，成型模具借用G3的来实现生产； 2、量大后，重新开发落料冲孔模具
二、制造分析
1-零部件清单-
2025年7月03日

## Slide 3
序号 | 零件号 | 零件名称 | 更改前 | 更改后 | 备注 | 制造分析
3 | SHT0018400 | 旋转副驾底支架焊接总成 |  |  | 新增件 在SHT0017824-20250319基础上重新开孔 | 1、焊胎借用现在宽车主驾底座焊胎进行生产，焊道位置和夹紧定位相同
3.1 | SHT0018401 | 旋转副驾底支架 后侧钣金 |  |  | 新增件 在SHT0016146-宽车主驾驶后侧钣金基础上优化，避让转盘 | 1、增加的2个孔通过修改冲孔模具来实现，缺口位置通过激光切割实现-方昕负责修改模具 费用：6000元； 2、量大后，重新开发落料冲孔模具
3.2 | SHT0016148 | 宽车主驾驶左侧钣金 |  |  | 变更-设变ECR0011944 在SHT0016148-宽车主驾驶左侧钣金基础上优化新增开孔 | 1、增加的孔位通过修改冲孔模具来实现-方昕负责修改模具。 费用：12000元（2套冲孔模具）
二、产品技术方案
1-修模零部件清单

## Slide 4
序号 | 零件号 | 零部件名称 | 更改前 | 更改后 | 备注 | 制造分析
4 | SHT0018404 | 旋转副驾坐垫骨架焊接总成 |  |  | 新增件 在SHT0016211宽车副驾驶坐垫骨架焊接总成基础上增加了旋转座椅解锁机构，详见数据。 | 
4.1 | SHT0018923 | 旋转副驾坐垫骨架焊接分总成 |  |  | 新增件 详见数据。 | 
4.1.1 | SHT0018405 | 右侧钣金焊接分总成 | 无 |  | 新增件 详见数据。 | 1、新开发右侧钣金焊接分总成简易焊胎，放到机器人焊胎上进行生产 费用：3000元
4.1.1.1 | SHT0018406 | 右侧钣金 |  |  | 新增件 在SHT0016215右侧钣金基础上增加了开孔，详见数据。 | 1、有模具车间开发冲孔模具，进行生产 费用：2000元
4.2 | SHT0018407 | 旋转解锁机构焊接总成 | 无 |  | 新增件 在SHT0017137仰角调节机构焊接总成基础上焊SHT0018340旋转解锁把手支架，详见数据。 | 1、新开发简易焊胎进行生产 费用：1000元
4.2.1 | SHT0018340 | 旋转解锁机构支架 | 无 |  | 新增件 详见数据。 | 1、落料通过激光切割形式，新开发成型模具进行生产； 费用9000元 2、量大后再开发落料冲孔模具
二、产品技术方案
1-新开零部件清单

## Slide 5
二、产品技术方案
序号 | 零部号 | 零件名称 | 更改前 | 更改后 | 备注 | 制造分析
5 | SHT0018824 | 滑轨解锁手柄 | 无 |  | 新增件 9.26评审的样件已经体现 | 1、通过修改现有冲孔模具限位，来实现模具共用，有模具车间来修改 费用1000元
1-新开零部件清单